## Slide 1: TECNOLOGIE ERS PER L’ALIMENTAZIONE DI VEICOLI LEGGERI E PESANTI SU TRATTE AUTOSTRADALI PISTA TEST – OPERE CIVILI
LAVORI IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

## Slide 2: INQUADRAMENTO e TRACCIATO
Il circuito pilota di BREBEMI è realizzato sul sedime della prevista area di servizio di Chiari, in un sito che può essere definito protetto ed inibito al traffico commerciale.
La sua forma è ad anello.
Area di servizio di Chiari
Autostrada A35 - BREBEMI
La pista di prova presenta una careggiata anulare di lunghezza totale superiore al chilometro.
Presenta raggi di curvatura compresi tra 80.5 e 190m mentre l’andamento altimetrico presenta andamento orizzontale; è stato definito secondo una sezione trasversale, sempre in rilevato, di larghezza pavimentata pari a 8m

## Slide 3: DESCRIZIONE DELLA PISTA DI PROVA
La pista di prova è sempre in rilevato, di larghezza pavimentata pari a 8m, arginelli di larghezza 0.75 m e con scarpate laterali previste con una inclinazione pari a 1/3.
La piattaforma presenta pendenza trasversale massima pari al 12% in corrispondenza delle curve circolari di raggio planimetrico 80.50 m e 83.25 m
La sovrastruttura stradale costituita dai seguenti strati:
Manto di usura drenante dallo spessore di 4 cm per un tratto di circa 840m e usura non drenante per 200m;
Binder (conglomerato bituminoso semiaperto) dallo spessore di 6 cm;
Base in misto bitumato (conglomerato bituminoso aperto) dallo spessore di 10 cm;
Fondazione (miscela di inerti stabilizzati per granulometria e compattati) dallo spessore di 10 cm.
L’Impresa Pizzarotti ha realizzato il corpo del rilevato, fino allo strato di base in misto bitumato e binder. E’ esclusa dei lavori di realizzazione assegnati all’Impresa, la fornitura e stesa dello strato di usura della pavimentazione.
Particolare attenzione, già dalle fasi realizzative della pista, è stata posta per contenere l’impatto ambientale. Per questo l’Impresa Pizzarotti ha impiegato i materiali provenienti dall’area stessa per far fronte al fabbisogno di materie prime, riducendo la produzione di rifiuti e limitando le emissioni.

## Slide 4: FABBRICATO PREFABBRICATO AD USO UFFICI E AREA ADIACENTE
A completamento delle dotazioni della nuova Pista di Prova, nello spazio delimitato dalla pista e dalle due rampe di accesso all’area stessa, è stata realizzata un’area attrezzata comprendente:
un fabbricato prefabbricato ad uso uffici,
una cabina elettrica di trasformazione per l’alimentazione degli impianti di alimentazione dei veicoli,
un’area di parcheggio per la sosta dei veicoli degli addetti al controllo degli impianti;
un’area pedonale dalla quale poter osservare le fasi dei vari test.
L’Impresa Pizzarotti ha realizzato le opere di fondazione del prefabbricato così come riportate nell’apposito elaborato progettuale e l’area di parcheggio, oltre all’area pedonale.